## Slide 1: Физиотерапия: ультразвук
Выполнила: студентка гр 5326 (11 бр) Нестерова К.А
Проверила: преподаватель Рыбчинская Л.С

## Slide 2: Ультразвуковая терапия – это метод лечения механическими колебаниями в неслышном акустическом диапазоне. С лечебной целью ультразвук применяют в непрерывном или импульсном режимах с частотой 800-900 кГц.

## Slide 3: Характеристики ультразвуковых волн
Для физиотерапевтических процедур применяются УЗ-волны с частотой 800-3000 кГЦ.
Для хирургических манипуляций частота колебаний составляет 20-100 кГЦ.
Дозировка УЗ зависит от интенсивности, продолжительности воздействия и генерации УЗ-волн (непрерывные, импульсные).
Интенсивность УЗ-волн:
Низкая (не более 0,4 Вт/см2).
Средняя (0,5-0,8 Вт/см2).
Высокая (0,9-1 Вт/см2).
Как правило, в лечебных целях используют ультразвук интенсивностью не выше 1 Вт/см2
При непрерывном воздействии ультразвука УЗ-волны без остановки направляются на ткани. Импульсное воздействие на органы представляет собой прерывающийся поток волн продолжительностью 2,4 или 10 мс.

## Slide 4
Поглощение ультразвука тканями зависит от их акустических свойств и частоты ультразвуковых колебаний.
Интенсивность ультразвука частотой 800—900 кГц уменьшается примерно вдвое в мягких тканях на глубине 4—5 см, а при частоте около 3000 кГц — на глубине 1,5—2 см.
Жировая ткань поглощает ультразвук примерно в 4 раза, мышечная — в 10 раз, а костная — в 75 раз сильнее, чем кровь.
Наибольшее поглощение ультразвука происходит в газах, наименьшее - в твердых средах.
На границах двух сред поглощается не только прямая, но и отраженная энергия.
Слой воздуха 0, 01 мм почти полностью поглощает
ультразвук, поэтому при проведении лечебных процедур для создания безвоздушного пространства
применяются контактные среды.

## Slide 6: Основу физиологического и лечебного действия ультразвука составляют вызываемые им механический, тепловой и физикохимический эффекты, соотношение между которыми зависит от интенсивности воздействия и условий его проведения. Важную роль играет и нервно-рефлекторный механизм влияния на организм.

## Slide 7: Механическое действие
Смена фаз сжатия и разрежения вещества при прохождении УЗ-колебаний, с переменным акустическим давлением. Микромассаж клеток и тканей, изменение функционального состояния клеток: повышается проницаемость клеточных мембран, усиливаются процессы диффузии и осмоса, изменяется кислотно-щелочное равновесие, пространственное взаимоотношение субмикроскопических структур в клетке.

## Slide 8: Тепловое действие
При увеличении интенсивности ультразвука на границе неоднородных биологических сред образуются сильно затухающие поперечные волны и выделяется значительное количество тепла. Из-за поглощения энергии ультразвуковых колебаний в тканях происходит повышение температуры. Повышение температуры в тканях способствует расширению кровеносных и лимфатических сосудов, увеличивается объемный кровоток в тканях, повышается степень их оксигенации и интенсивности метаболизма. Проявляется противовоспалительное и рассасывающее действие УЗ.
Тепло образуется только на границах разных по плотности тканей. Тепловую энергию больше поглощают органы с дефицитом кровотока, насыщенные коллагеновыми волокнами, а также нервная, костная ткань.

## Slide 9: Физико-химическое действие
Воздействие вызвано механическим резонансом. Он увеличивает скорость движения молекулярных структур, повышается процесс распада молекул на ионы, появляются новые электрические поля. Ускоряется окисление липидов, улучшается работа митохондриальных структур клеток, стимулируются физические и химические процессы в тканях организма. Активируются биологически активные вещества, такие как гистамин, серотонин. Под действием УЗ-волн улучшается дыхание и окисление в органах. Все эти процессы ускоряют восстановление тканей.

## Slide 10: Фазы реакции организма на УЗТ
Фаза | Характеристики
Фаза непосредственного воздействия | Стимулируются все виды воздействия: механическое, физико-химическое, тепловое.
Фаза преобладания стресс-индуцирующей системы | Продолжается на протяжении 4 часов после действия на ткани УЗ-волн.
Активация ПОЛ | Стимулируется синтез различных гормонов, биологически активных веществ. Повышается потоотделение, увеличивается образование мочи, уменьшается рН кожи, увеличивается сокращение стенок пищеварительного тракта. Активируется фагоцитоз, повышается иммунитет.
Фаза преобладания стресс-лимитирующей системы | Длительность составляет 12-24 часа. Увеличивается работа митохондриальных структур, стимулируется дыхательная функция клеток и тканей, пентозно-фосфатный обмен, повышается процесс деления клеточных структур, улучшается лимфоотток от органов, ускоряется приток крови.
Фаза усиления компенсаторно-приспособительных процессов | Длительность составляет 12-24 часа. Увеличивается работа митохондриальных структур, стимулируется дыхательная функция клеток и тканей, пентозно-фосфатный обмен, повышается процесс деления клеточных структур, улучшается лимфоотток от органов, ускоряется приток крови.
Поздний следовой период | Продолжительность до 3 месяцев. Ускоряются все обменные процессы.

## Slide 11: Лечебные эффекты
Ультразвук относится к числу активных физических факторов, оказывающих многостороннее влияние на различные органы и системы.
Являясь адекватным физико-химическим раздражителем, ультразвук запускает разнообразные механизмы, приводящие внутреннюю среду организма в нормальные (физиологические) границы и способствующие развитию гомеостатических, компенсаторно- восстановительных и защитно-приспособительных реакций.

## Slide 12
При на кожу наблюдается: быстро проходящее слабовыраженное экссудативное воспаление, гиперемия, стимулируются обменные процессы, усиливается рост стволовых клеток, повышается активность кожных желез, улучшаются реактивные свойства кожи.
Ткани нервной системы очень чувствительны к воздействию УЗ-волн. Ультразвук тормозит работу рецепторов синаптических щелей, что способствует снижению скорости передачи нервных импульсов. Улучшается общее состояние у пациентов с нарушениями вегетативной нервной системы.
При воздействии на ССС ультразвук усиливает кровоток, понижает АД, повышать ЧСС. Реологические свойства крови становятся лучше, повышается функция эритроцитов и лейкоцитов.
Ультразвук ускоряет процессы регенерации, репарации, восстановление проводимости нервных волокон, рассасывание инфильтратов, травматических отеков, экссудатов и кровоизлияний,оказывает противовоспалительное, анальгетическое, спазмолитическое, метаболическое, гипотензивное, десенсибилизирующее, фибринолитическое, бактерицидное действие.

## Slide 13: Аппаратура
Используются аппараты серии УЗТ. В наименование аппаратов, кроме аббревиатуры (УЗТ), входят цифры.
Первая из них указывает на частоту генерируемых колебаний с округлением 880 кГц- 1 МГц,
2640 кГц - 3 МГц: последующие цифры указывают
на номер модели и область применения.
Отдельным аппаратам даются предметные наименования.

## Slide 14: Все эти аппараты имеют один и тот же вид и отличаются лишь набором специализированных головок-излучателей.
УЗТ-1. 01 Ф физиотерапевтический, к которому прилагаются ультразвуковые головки площадью 1 и 4см2.
УЗТ-1. 02 С-стоматологический;
УЗТ-1. 03 У -урологический;
УЗТ-1. 04 О-офтальмологический.

## Slide 15
Такой же внешний вид имеют аппараты для поверхностного воздействия УЗ-колебаниями: "УЗТ 3. 01-Г" - гинекологический,
"УЗТ3. 02-Д" - дерматологический,
"УЗТ-3. 05" - общетерапевтический,
"УЗТ 3. 06" - детский дерматологический.
Разработаны новые ультразвуковые терапевтические аппараты "УЗТ-1 08-Ф", а также "УЗТ-3. 07 Ф"', которые работают с любым из имеющихся излучателей соответствующей частоты ультразвука.

## Slide 16: Дозировка
Озвучивается участок тела размером в 100-15 0см2. При необходимости воздействия на большую поверхность его делят на несколько полей. В первый день озвучивают 1-2 поля, а затем - до 3-4 полей.
Озвучивание проводят в непрерывном или импульсном режимах (более щадящем), в котором более выражен тепловой компонент и его применяют при более острых стадиях заболевания, при выраженных нервновегетативных проявлениях болезни, аллергизации организма, при воздействии на паравертебральные зоны.

## Slide 17
При первых процедурах воздействуют на 1—2 поля, при хорошей переносимости начиная с 3—4-й процедуры количество полей можно увеличить до 3—4.
Продолжительность воздействия на 1 поле от 2—3 мин до 5—10 мин, а длительность всей процедуры не более 12—15 мин.
Процедуры проводят ежедневно или через день, на курс назначают от 6 до 14 процедур.
Повторный курс - не ранее, чем через 3 месяца.

## Slide 18: Методика и техника проведения
Перед назначением ультразвука проводят санацию очагов хронической гнойной инфекции.
Для обеспечения акустического контакта с ультразвуковой головкой аппарата кожу в области воздействия перед процедурой смазывают контактным веществом (вазелин, ланолин) Воздействие на кисти, стопы, лучезапястные, локтевые, голеностопные суставы проводят, погрузив их в ванночку с водой ( (T воды 32-36 С).
Воздействие УЗТ проводят обязательно через контактную среду, исключающую наличие воздуха между рабочей поверхностью головки вибратора и поверхностью воздействия.

## Slide 19: Методика и техника проведения
Методики выделяют поверхностные и полостные, стабильные и лабильные (вибратор передвигают по коже со скоростью 1 см в 1 секунду, задерживаясь в местах болевых точек).
При подводном озвучивании вибратор удерживают на расстоянии 1-2 см от очага поражения.
При полостной методике на головку аппарата надевают резиновый наконечник и смазывают стерильным вазелином и вводят в прямую кишку излучателем в сторону предстательной железы или Дугласового пространства при наличии выпота.

## Slide 21: Показания
Неврологические проявления остеохондроза позвоночника (корешковом, корешково-сосудистом синдроме, миелопатии и др.);
Последствия заболеваний и травм периферической нервной системы, нейропатии, невралгии, ганглиониты, радикулит, травмы позвоночника и спинного мозга, рассеянный склероз, болезнь Рейно, заболевания и травмы суставов, мышц, сухожилий, сумочно-связочного аппарата;
Хронические неспецифические воспалительные заболевания бронхов и легких (бронхообструктивный синдром, дыхательная недостаточность, хронический бронхит, бронхиальная астма, хроническая пневмония), профессиональные заболевания легких, туберкулез легких;

## Slide 22
Заболевания органов пищеварения (хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический колит, холецистит, панкреатит, дискинезия кишечника);
Заболевания кожи (склеродермия, аллергические процессы, гиноидная липодистрофия);
Заболевания ЛОР-органов, заболевания и последствия операций и травм глаза,слизистой полости рта у больных на фоне сниженной реактивности организма,стоматологические заболевания;
Гинекологические и урологические заболевания (бесплодие, аднексит, мастит, простатит);
Хирургическая патология (келлоидные рубцы, спаечная болезнь, инфильтраты);

## Slide 23: Противопоказания
Не рекомендуется воздействовать ультразвуком на область сердца, головного мозга, на чувствительные ростковые зоны костей у детей и выступающие костные поверхности.
Наряду с общими противопоказаниями, УЗТ не показана при следующих синдромах, воспалительных изменениях (гнойных,осумкованных); интоксикационном; нарушения ритма сердца; гипотензивном; тромбофлебитическом; флеботромбоза; желтухи; печеночной и почечной колики; гипергликемическом; гипертиреоидном; гипоталамическом; астеническом; невротическом; вегетососудистой дистонии.

## Slide 24
Заболевания: сахарный диабет, выраженные дисфункции вегетативной нервной системы, психоневроз, выраженный атеросклероз, гипотоническая болезнь, наличии осумкованных гнойников без предварительной санации, бронхоэктатическая болезнь, тромбофлебит, вибрационная болезнь, сирингомиелия, стенокардия напряжения, аневризма сердца, осложненная миопия, тиреотоксикоз.

## Slide 25: Ультразвук у детей
Ультразвуковая терапия детям назначается только с 7-летнего возраста. В более раннем возрасте применять методику не следует.
Терапию используют по тем же показаниям, что и для взрослых.
Подросткам-девочкам УЗТ применяют для лечения нарушения менструального цикла.
Пациентам младшего возраста ультразвук показан при аденоидите и других ЛОР-патологиях.
Ультразвуковое лечение детям также необходимо при энурезе. УЗ-волны улучшают состояние ткани мочевого пузыря, что помогает сформировать нормальный рефлекс на мочеиспускание, снизить реактивность мочевого пузыря.

## Slide 26: Спасибо за внимание.